## Slide 1: 7-3 超静定刚架和排架
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算

## Slide 2: 7-3 超静定刚架和排架
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      排架：立柱之间用链杆连接
      刚架：排架的铰结点刚结点
刚架
排架

## Slide 3: 7-3 超静定刚架和排架
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      排架：立柱之间用链杆连接
      刚架：排架的铰结点刚结点
    简化：忽略轴力和剪力的影响
      只要计算弯矩即可。
      特例：高层刚架柱中的轴力影响，粗短 杆件中的剪力影响不可忽略
刚架
排架

## Slide 4: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图

## Slide 5: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
基本体系

## Slide 6: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
基本体系

## Slide 7: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数

## Slide 8: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数

## Slide 9: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数

## Slide 10: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程

## Slide 11: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力

## Slide 12: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例1：作下列刚架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力

## Slide 13: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
刚度参数
载荷

## Slide 14: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
基本体系

## Slide 15: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
    若杆件受到竖直方向的载荷呢？
基本体系

## Slide 16: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
    若杆件受到竖直方向的载荷呢？
      真正切断一根杆：释放弯矩、剪力
      和轴力相应的三个约束。
      “切断链杆”：释放轴向约束。
基本体系

## Slide 17: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
基本体系

## Slide 18: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图

## Slide 19: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图

## Slide 20: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图

## Slide 21: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出基本方程
  确定系数
注意有效数字！

## Slide 22: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出基本方程
  确定系数

## Slide 23: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出基本方程
  确定系数

## Slide 24: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出基本方程
  确定系数

## Slide 25: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出基本方程
  确定系数

## Slide 26: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
基本体系

## Slide 27: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
基本体系

## Slide 28: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例2：作下列排架的内力图
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力

## Slide 29: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例3：试计算右图所示连续梁，并绘制弯矩图。
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
在支座B、C处将铰插入梁内，可得由分段简支梁构成的基本结构。未知量就是B、C处的支座弯矩、

## Slide 30: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例3：试计算右图所示连续梁，并绘制弯矩图。
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力

## Slide 31: 7-3 超静定刚架和排架
二、算例
  例3：试计算右图所示连续梁，并绘制弯矩图。
  确定基本体系
  写出力法方程
  作弯矩图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
当连续梁的跨度较多时，采用将铰插入梁内的基本结构其优点更为突出！

## Slide 32: 7-3 超静定刚架和排架
二、课堂测试题
  例4：试计算右图所示刚架，并绘制内力图。设各杆EI相同。

## Slide 33: 7-3 超静定刚架和排架
二、课堂测试题
  例4：试计算右图所示刚架，并绘制内力图。设各杆EI相同。
解 该刚架是两次超静定，右边是一个静定的附属部分，无多余约束存在。
1. 基本结构
2.力法方程
3. 确定系数

## Slide 34: 7-3 超静定刚架和排架
二、课堂测试题
  例4：试计算右图所示刚架，并绘制内力图。设各杆EI相同。

## Slide 35: 7-4 超静定桁架和组合结构
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算

## Slide 36: 7-4 超静定桁架和组合结构
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      桁 架 ：
      组合结构：

## Slide 37: 7-4 超静定桁架和组合结构
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      桁 架 ：链杆，载荷作用于结点
      组合结构：链杆 + 梁式杆
    简化：
组合结构
桁 架

## Slide 38: 7-4 超静定桁架和组合结构
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      桁 架 ：链杆，载荷作用于结点
      组合结构：链杆 + 梁式杆
    简化：
      链杆：桁架
      梁式杆：
组合结构
桁 架

## Slide 39: 7-4 超静定桁架和组合结构
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      桁 架 ：链杆，载荷作用于结点
      组合结构：链杆 + 梁式杆
    简化：
      链杆：桁架
      梁式杆：
组合结构
桁 架
组合结构

## Slide 40: 7-4 超静定桁架和组合结构
一、结构特点
    回顾：柔度系数和载荷位移的计算
    定义
      桁 架 ：链杆，载荷作用于结点
      组合结构：链杆 + 梁式杆
    简化：
      链杆：桁架
      梁式杆：
组合结构
桁 架
组合结构

## Slide 41: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
EA=const

## Slide 42: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
基本体系
注意相对位移的概念！

## Slide 43: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
基本体系
?

## Slide 44: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
基本体系

## Slide 45: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
基本体系

## Slide 46: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
基本体系

## Slide 47: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
基本体系

## Slide 48: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
基本体系

## Slide 49: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数

## Slide 50: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
注意：并不是撤掉 杆，所以它的内能也必须计算

## Slide 51: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程

## Slide 52: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例1：求超静定桁架的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力

## Slide 53: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例2：试计算右下图所示超静定桁架的内力，设各杆EA相同，桁架C结点处设有水平方向的弹性支座，其刚度系数
解 两次超静定，外内各一个。
1. 基本结构
2. 力法方程
（切口处构件的相对位移等于零）

## Slide 54: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例2：试计算右下图所示超静定桁架的内力，设各杆EA相同，桁架C结点处设有水平方向的弹性支座，其刚度系数
解 两次超静定，外内各一个。
1. 基本结构
2. 力法方程
（切口处构件的相对位移等于零）
注意：以上位移项的计算应包括被切断杆AD 和弹簧CE本身变形的影响。

## Slide 55: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例2：试计算右下图所示超静定桁架的内力，设各杆EA相同，桁架C结点处设有水平方向的弹性支座，其刚度系数
取如下基本结构：
取（a）:多余约束力,的广义位移应该是A、D两点之间的相对位移和C点的水平位移实际上就等于AD杆的长度变化， 应该等于弹簧的伸缩量;

## Slide 56: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例2：试计算右下图所示超静定桁架的内力，设各杆EA相同，桁架C结点处设有水平方向的弹性支座，其刚度系数
取如下基本结构：
当结构有弹性支座，取力法基本结构时一般可将弹性支座切断计算比较方便。
事实上，结构的杆件都具有弹性，或者说都可以看成弹簧；反过来弹簧也总可以化作杆件。

## Slide 57: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
AD杆：梁式杆
AC，CD杆：链杆
BC杆：链杆

## Slide 58: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
AD杆：梁式杆
AC，CD杆：链杆
BC杆：链杆
量级估计：
每个集中力110kN
均布力总共才18kN不到
集中力主导！

## Slide 59: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
AD杆：梁式杆
AC，CD杆：链杆
BC杆：链杆
量级估计：
每个集中力110kN
均布力总共才18kN不到
集中力主导！

## Slide 60: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
基本体系

## Slide 61: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作内力图
    弯矩
基本体系

## Slide 62: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作内力图
    弯矩
基本体系

## Slide 63: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作内力图
    弯矩
    轴力
基本体系

## Slide 64: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数

## Slide 65: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数

## Slide 66: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程

## Slide 67: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  例3
  7.9%

## Slide 68: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力

## Slide 69: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
    对比静定结构
  弯矩减少43.7%
无桁架支撑
桁架支撑

## Slide 70: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
  思考：能否等价？
无桁架支撑

## Slide 71: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：求如下组合结构的内力
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
  思考：能否等价？
无桁架支撑

## Slide 72: 7-4 超静定桁架和组合结构
二、算例
  例3：
  确定基本体系
  写出力法方程
  作轴力图
  确定系数
  解力法方程
  还原内力
  思考：能否等价？