## Slide 1: §7-3 位移法解无侧移刚架
2015-12-21
如果刚架的各结点只有角位移而没有线位移，这种刚架称为无侧移刚架。
位移法计算：
取结点角位移作为基本位置量。
为什么不选结点C？
C为支座结点！
由表7-1可求出各杆的固端弯矩为：
各杆杆端弯矩如下（）：
只要求出

## Slide 2: §7-3 位移法解无侧移刚架
建立位移法基本方程，求出：
结点为隔离体
位移法的基本方程
位移法的基本作法：
先拆散：每个刚结点处只规定了一个转角，因此刚结点处的各杆杆端转角彼此相等——结点处的变形连续条件。
后组装：
在结点处各个杆件的变形要协调一致；
装配好的结点要满足平衡条件。
2015-12-21

## Slide 3: §7-3 位移法解无侧移刚架
例题：试作图所示刚架的弯矩图。
解：
基本未知量
共有两个基本未知量：，
杆端弯矩
固端弯矩，查表7-1求得
2015-12-21

## Slide 4: §7-3 位移法解无侧移刚架
2015-12-21
各杆刚度取相对值计算，设,则
位移法基本方程
结点平衡
结点平衡

## Slide 5: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
刚架除有结点转角外，还有结点线位移，称之为有侧移刚架。
用位移法计算有侧移刚架时：
在基本未知量中，要包含结点线位移；
在杆件计算中，要考虑线位移的影响；
在建立基本方程中，要增加与结点线位移对应的平衡方程。

## Slide 6: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
位移法解题思路（回顾）：
q
C
l
l
øB
øB
B
A
(a)
C
A
B
q
øB
øB
(b)
A
B
q
C
(d)
A
B
C
øB
(c)
øB

## Slide 7: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
基本未知量的选取
如果不忽略杆件在轴力作用下轴向变形：
则平面刚架中每个结点有两个线位移。

## Slide 8: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
结点线位移个数越多，则位移法的计算工作量越大。为了减少基本未知量的个数，使计算得到简化，通常在位移法中忽略轴力对变形的影响。通常假设：
忽略轴力产生的轴向变形；
结点转角和各杆弦转角都很微小。
即杆件变形前的直线长度和变形后的曲线长度可认为相等。
即变形后的曲线长度与弦线长度可认为相等。
综合起来：尽管杆件发生弯曲变形，但杆件两端结点之间的距离仍保持不变。

## Slide 9: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
例：
由于各杆两端距离假设不变，因此在微小位移的情况下，结点和都没有竖向位移，而且结点和的水平位移也彼此相等。
全部基本未知量只有三个：，，

## Slide 10: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
基本方程的建立
柱的线刚度为，梁的线刚度为.
基本未知量为？
刚结点转角，柱顶水平位移。
注意：和杆的两端结点有相对侧移，但杆的两端结点只有整体的水平位移。
由转角位移方程：

## Slide 11: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
通过叠加固端弯矩，各杆的杆端弯矩如下：
杆（）：
杆（,）：
杆（，）：

## Slide 12: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
建立基本方程：
取结点为隔离体
为什么力矩为正？
力矩平衡
跟转角密切相关！
一个方程，两个未知数
取横梁为隔离体
跟线位移密切相关！
换成杆端弯矩
如何求和?

## Slide 13: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
求解出结点位移和！
一般来说，位移法的基本方程都是根据平衡方程得出的。基本未知量中每一个转角有一个相应的结点力矩平衡方程，每一个独立结点线位移有一个相应的截面平衡方程。平衡方程的个数与基本未知量的个数彼此相等，正好解出全部基本未知量。

## Slide 14: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
例：
试求左图所示刚架的弯矩图，忽略横梁的轴向变形。
解：
基本未知量
只有一个独立的线位移。
各柱的杆端弯矩和剪力
线刚度
为什么没有叠加固端弯矩？

## Slide 15: §7-4 位移法解有侧移刚架
2015-12-28
位移基本方程
取柱顶以上横梁部分为隔离体，由水平方向的平衡条件:
剪力分配法：请同学们参照教材P240，在这不详细讲。

## Slide 16: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
如何建立位移法基本体系？
这个刚架有两个基本未知量：结点的转角和结点的水平位移。这里，位移法的基本未知量，不管是角位移还是线位移，统一用，以便与力法中使用的基本未知量相对照。
基本结构的概念：
基本结构：对原结构添加一定数量的附加约束所得到的没有结点位移(铰结点的角位移除外) 的单跨梁的组合体。
基本体系：在刚结点加约束控制结点的转角（注意，不控制线位移），在结点加水平支杆控制结点的水平位移。
基本体系与原结构的区别：增加了与基本未知量相应的人为约束，从而使基本未知量由被动的位移变成受人工控制的主动的位移。

## Slide 17: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
基本结构的确定
1) 附加刚臂 (用符号“ ”表示) 只控制结点转动，不控制结点移动。
2)附加链杆，只控制结点沿某一方向的移动，不控制结点转动。

## Slide 18: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
例：确定图a所示连续梁的基本结构。
（图a）
（图b）
在确定基本结构的同时，也就确定了基本未知量及其数目。

## Slide 19: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
基本未知量，基本结构确定举例
６＋2＝8

## Slide 20: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28

## Slide 21: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
位移法基本方程
什么条件下，基本体系才能转化成原结构？
第一步：控制附加约束，使结点位移和全部为零。
通过基本结构分别考虑。
这时基本结构处于锁住状态，施加荷载后，在附加约束中会产生约束力矩和约束水平力。（注意，这些力在原结构是没有的。下标物理意义同力法。）
第二步：再控制附加约束，使基本结构发生结点位移和，这时附加约束中的约束力和将随之改变。
如果控制结点位移和 = 原结构的实际值
附加约束不起作用！

## Slide 22: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
基本体系转化为原结构的条件：
基本结构在给定荷载及真实结点位移和共同作用下，在附加约束中产生的总约束力和应等于零。
叠加原理：
荷载单独作用——相应的约束力为和(图a)。
单位位移单独作用——相应的约束力为和(图b)。
单位位移单独作用——相应的约束力为和(图c).
注意：，，为约束力矩；
，，为水平约束力。

## Slide 23: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
叠加以上结果：
位移法基本方程：
与力法方程有何相似或不同？
如何理解基本方程？
基本体系中的附加约束应当实际上处于放松状态，附加约束中的约束力应当全部为零；实质上是要求原结构满足平衡方程。
基本思路：仍然是过渡法，即由基本体系过渡到原结构。过渡的步骤是先锁住后放松，根据放松的条件建立位移法的基本方程。

## Slide 24: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
思考：基本体系与原结构有何不同？
原结构在结点处并没有附加约束，因而也没有附加约束反力矩。
思考：如何使基本体系的受力和变形情况与原结构完全等价？
要使基本体系与原结构完全相等，必须要有
F11+F1P=F1=0
F 的下标:
第一个下标表示产生附加反力矩的位置，
第二个下标表示产生附加反力矩的原因。

## Slide 25: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
建立位移法基本方程的具体过程：
基本结构在荷载作用下的计算：
注意：此时是锁住！
分别求各杆的固端弯矩，作出弯矩图。基本结构在荷载作用下的弯矩图称为图。
取结点为隔离体，根据平衡条件：
取柱顶以上横梁部分为隔离体：
Note: How to differentiate the sign?
注意：系数k11和自由项F1P的正负号规定它们都与转角的正向一致时为正，即顺时针为正。

## Slide 26: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
基本结构在单位转角作用下的计算：
当结点转角时，分别求各杆的杆端弯矩，作出弯矩图（图）。
基本结构在单位水平位移作用下的计算：
当结点，的水平位移时，分别求各杆的杆端弯矩，作出弯矩图（图）。

## Slide 27: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
位移基本方程
利用叠加公式作刚架的图：
杆端弯矩：（略）

## Slide 28: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
位移法典型方程
对具有个基本未知量的问题，位移法的基本方程：
上式称为位移法典型方程。
结构的刚度矩阵
称为刚度系数；;。

## Slide 29: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
位移法典型方程计算结构的步骤：
(1) 确定基本未知量——即原结构的独立结点角位移和线位移;
(2) 建立基本结构——在原结构上增设与基本未知量相应的附加约束，限制结点的角位移和线位移，得到位移法基本结构;
(3) 建立位移法典型方程;
(4) 计算典型方程中系数和自由项;
绘出基本结构在各单位结点位移作用下的弯矩图和荷载作用下的基本结构的弯矩图，由平衡条件求出各系数和自由项。

## Slide 30: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
(5) 解算典型方程；求出作为基本未知量的各结点位移。
(6) 作内力图；根据 ，按叠加法绘制最后弯矩图，利用平衡条件求出各杆杆端剪力和轴力，作剪力图和轴力图。
思考：位移法能用于计算静定结构吗？
能！凡是具有未知结点位移的结构, 不管是静定或是超静定, 都可以用位移法求解。位移法比较适宜于编制通用计算程序 ,进行大规模的工程计算。

## Slide 31: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
例1 用位移法计算图示的刚架的内力。EI=常数。
解：(1) 确定基本未知量，结点C的角位移Z1。
(2) 建立基本结构，得到基本体系。

## Slide 32: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
(3) 建立位移法典型方程。
（4）计算系数和自由项。
令 ，做出 图
基本结构由于支座A产生位移时，各杆端的弯矩：

## Slide 33: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
作出MΔ图（转角位移方程）
(5) 解算位移法方程，
(6) 作内力图。
按叠加法根据

## Slide 34: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
解：(1) 确定基本未知量，结点B的角位移Z1。
例2 用位移法计算图示的连续梁的内力。EI=常数。
(2) 建立基本结构，得到基本体系。
(3) 建立位移法典型方程。

## Slide 35: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
（4）计算系数和自由项。
令 ，做出 图
由隔离体——结点B的力矩平衡条件∑MB=0 ，得

## Slide 36: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
作出MP图（查表）
由∑MB=0
取结点B为隔离体，
将系数r11和自由项R1P代入位移法方程，解得
(5) 解算位移法方程，

## Slide 37: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
(6) 作内力图。
注意:杆端弯矩顺时针为正。但弯矩图仍画在杆件纤维受拉一侧。
按叠加法根据
计算杆端弯矩.

## Slide 38: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
根据M图利用平衡条件求出各杆杆端剪力, 绘出剪力图。
取AB杆为隔离体
由 得
由 得

## Slide 39: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
取BC杆为隔离体，
由
得
由
得
绘出剪力图

## Slide 40: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
解： (1) 确定基本未知量结点D、E的角位移Z1和Z2 。
(2) 建立基本结构。
例3 试用位移法计算图示刚架，并绘出M图。各杆的E为常数。

## Slide 41: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
(3) 建立位移法典型方程
作出 图，分别取结点1和结点2为隔离体，由力矩平衡条件得：
(4) 计算系数和自由项

## Slide 42: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
作出 图
分别取结点D和结点E为隔离体，由力矩平衡条件得：

## Slide 43: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
作MP图
分别取结点D和结点E为隔离体，由力矩平衡条件得：

## Slide 44: §7-5 位移法的基本体系
2015-12-28
(5) 解算位移法方程
(6) 作弯矩图。
根据 按叠加法绘制最后弯矩图。
将系数和自由项代入位移法方程，得
(7) 校核 取结点D和结点E为隔离体。
易见满足结点的力矩平衡条件, 计算无误。
解之得
，