## Slide 1: 海水分析化学 Chemistry of seawater analysis
潘依雯
海洋学院海洋化学与环境所
海科楼319，Email: evelynpan@zju.edu.cn
宽厚 跨越
Methods of seawater analysis

## Slide 2
目标
理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别
了解海水中COD的测量方法及注意事项
明确海水中测量COD和其它水体中测量COD的共性与差别
第二章 COD测定-主要内容

## Slide 3
目标
理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别
了解海水中COD的测量方法及注意事项
明确海水中测量COD和其它水体中测量COD的共性与差别
第二章 COD测定-主要内容

## Slide 4
水质COD指标和BOD指标
水质COD指标真的重要吗？

## Slide 5: 水质COD指标和BOD指标 水质COD指标真的重要吗？
1988年中国选择COD指标原因及10年后废弃COD指标用BOD指标的约定
1995年实验获得COD 45毫克/升与水清之间的定性关系
新的城镇污水处理厂排放标准：水质COD指标30~40毫克/升
COD：Chemical Oxygen Demand
BOD：Biochemical Oxygen Demand
五日BOD
铬法COD
锰法COD
批判排放标准的制定人（专家）
1999年继续使用COD指标，加入锰法COD，继续不用BOD指标
理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别

## Slide 6
第二章 COD测定
1.1 化学耗氧量的定义：
建立COD指标与水质关系的依据
定义：
  一定条件下，一升水中，有机物质被强氧化剂氧化过程中，所消耗氧化剂的量，以O2表示（mg/L）

## Slide 7
第二章 COD测定
1. 2 水体中有机物的来源
不建议使用COD指标作为定义水质的依据

## Slide 8
目标
理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
  测量化学耗氧量（COD）是表征水体中有机物总量的一种方法
理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别
了解海水中COD的测量方法及注意事项
明确海水中测量COD和其它水体中测量COD的共性与差别
第二章 COD测定-主要内容

## Slide 9
第二章 COD测定
2.1 有机物的测定方法
  水体中的有机物主要有C，H，O，N组分组成，以及少量的P，S等。由于污染水中的有机物组成复杂，区分测定困难，因此，在污染标志参数中常常测量其总量。
  化学方法
    元素分析：
    分析测定海水中总有机碳、有机氮、有机磷等。
    化学耗氧量（COD）：
      用强氧化剂氧化水体中的有机物，根据耗氧的多少间接判断有机物的多少
      一般针对河口、近岸附近或者针对污水。

## Slide 10
第二章 COD测定
化学耗氧量测量的注意事项：
化学耗氧量COD测量中的重铬酸钾法和高锰酸钾法：

## Slide 11
第二章 COD测定
2.1 有机物的测定方法
  生物化学方法
  生化需氧量（BOD：Biochemical Oxygen Demand生化需氧量）
  水体中有机物，在微生物作用下，转化为无机盐过程所消耗的氧。根据耗氧的多少，间接判断可被生物降解的有机物含量
  水中有机物质的分解是分两个阶段进行的。第一阶段为碳氧化阶段，第二阶段为硝化阶段，碳氧化阶段所消耗的氧化量称为碳化生化需氧量（BOD）
  对于一般的生活污水有机废水，硝化过程在5-7天以后才能显著展开，五日生化需氧量（BOD5） 是比较常用的一种指标

## Slide 12
第二章 COD测定
2.2 化学耗氧量测量的注意事项：
了解有机物含量的相对比值时，宜采用操作简便而重现性好的方法
表示有机物总量时，必须选择强氧化条件
含有悬浮有机物水样定量时，必须选择强的氧化条件
化学耗氧量的测量值还取决于氧化剂的浓度、介质的酸碱度、氧化温度和时间等。因此，分析水样时，必须严格控制相同的实验条件，才有比较的价值。

## Slide 13
目标
理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
  测量化学耗氧量（COD）是表征水体中有机物总量的一种方法
理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别
  COD是最快捷方便的一种定性标定水体中有机物的方法，测量值与测量水体、检测方法及实验条件有密切联系。
了解海水中COD的测量方法及注意事项
明确海水中测量COD和其它水体中测量COD的共性与差别
第二章 COD测定-主要内容

## Slide 14
目标
理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别
了解海水中COD的测量方法及注意事项
明确海水中测量COD和其它水体中测量COD的共性与差别
第二章 COD测定-主要内容

## Slide 15: 第二章 海水中COD测定
3.1 测量海水中COD只能采用碱性高锰酸钾法
  三种氧化剂的差别：
  重铬酸钾
  酸性高锰酸钾
  碱性高锰酸钾
为什么海水只能用碱性高锰酸钾法？

## Slide 16: 第二章 海水中COD测定 ——碱性高锰酸钾法
碱性介质
  碱性高锰酸钾法
酸性介质
  酸性高锰酸钾法
  重铬酸法

## Slide 17: 第二章 海水中COD测定 ——碱性高锰酸钾法
3.2 碱性高锰酸钾法
  原理

## Slide 18: 第二章 海水中COD测定 ——碱性高锰酸钾法
测定方法

## Slide 19: 第二章 海水中COD测定 ——碱性高锰酸钾法
测定方法

## Slide 20: 第二章 海水中COD测定 ——碱性高锰酸钾法
取同体积的重蒸馏水，按相应的步骤，相同用量，获得样品消耗硫代硫酸钠的体积
按照以下公式计算

## Slide 21: 第二章 海水中COD测定 ——碱性高锰酸钾法
注意事项

## Slide 22
第二章 COD测定
          ——酸性高锰酸钾法
3.3 酸性高锰酸钾法
  原理
酸性条件下，加入已知定量KMnO4溶液，准确煮沸10 min，氧化水样中的有机物：
加入过量草酸钠Na2C2O4溶液，还原剩余的KMnO4
用KMnO4溶液滴定过量的C2O42-，计算COD

## Slide 23
第二章 COD测定
          ——酸性高锰酸钾法
测定方法

## Slide 24
第二章 COD测定
          ——酸性高锰酸钾法
计算

## Slide 25
第二章 COD测定
          ——酸性高锰酸钾法
注意事项

## Slide 26
第二章 COD测定
            ——重铬酸钾法
3.4 重铬酸钾法
  原理

## Slide 27
第二章 COD测定
            ——重铬酸钾法

## Slide 28
测定方法
第二章 COD测定
            ——重铬酸钾法

## Slide 29
计算
注意事项
第二章 COD测定
            ——重铬酸钾法

## Slide 30
第二章 COD测定总结
4.1 比较COD的几种不同氧化剂测量法

## Slide 31
目标
  理解测量COD的目的及其与有机物之间的关系
  理解COD与其它标定水体中有机物方法间的区别
  了解海水中COD的测量方法及注意事项
  明确海水中测量COD和其它水体中测量COD的共性与差别
第二章 COD测定-主要内容