## Slide 1: 海水分析化学 Chemistry of seawater analysis
潘依雯
海洋学院海洋化学与环境所
海科楼319，Email: evelynpan@zju.edu.cn
宽厚 跨越
Methods of seawater analysis

## Slide 2
提纲
  海水中测量pH的意义
  影响海水中pH的主要因素
  海水pH的四种标度
  测量海水pH的方法
    电极法
    紫外分光光度法
第八章 海水中的pH

## Slide 3
第八章 海水中的pH
8.1 海水中的pH
为什么pH被认为是系统的master variable?
一个系统除了pH之外还有没有master variable？
在海水系统里pH常常与碳酸盐系统联系在一起，这是为什么？
测量海水的pH值近年来（~1999）又成为一个热点，其原因是海水酸化

## Slide 4: 升高的CO2 能被地球系统吸收吗？
海水降低的pH值 能被海洋系统自动修复吗？

## Slide 5: 热力学和动力学
海洋
  海水的酸化
  pH值主要是由碳酸盐和硅铝盐类控制
  硅铝盐的缓冲能力约为碳酸盐系统的2000倍
  大气二氧化碳浓度上升2.5倍，表层海水pH将减少0.2个单位
  碳酸钙溶解，硅铝系统重新平衡，使得pH重新恢复到原始值
耗时需要数百年

## Slide 6: 第八章 海水中的pH ——硅铝盐系统
海洋中的无机碳主要包含于二氧化碳—碳酸盐系统：

## Slide 7
海水一般呈弱碱性，7.5~8.6之间，一般情况表层或近表层pH较高
第八章 海水中的pH

## Slide 8
提纲
  海水中测量pH的意义
  影响海水中pH的主要因素
  海水pH的四种标度
  测量海水pH的方法
    电极法
    紫外分光光度法
第八章 海水中的pH

## Slide 9: 第八章 影响海水中pH的主要因素

## Slide 10
第八章 海水中的pH

## Slide 11
为什么pH被认为是系统的master variable?
海洋中研究pH的意义
第八章 海水中的pH

## Slide 12
提纲
  海水中测量pH的意义
  影响海水中pH的主要因素
  海水pH的四种标度
  测量海水pH的方法
    电极法
    紫外分光光度法
第八章 海水中的pH

## Slide 13: 四种pH标度
实际工作会采用不同标准，衍生出不同pH标度：
（1）pHNBS标度，美国国家标准局提出，0.05 mol/dm3邻苯二甲酸氢钾溶液
存在问题：标准溶液离子强度（0.1）与海水（0.7）
差异大，测量误差大于期望精确度
（0.01-0.001 pH单位）
（2）pHT标度，Hansoon Scale 1973年提出，以人工海水配置的有机缓冲溶液作为标准品

## Slide 14
4. pHsw标度，待测溶液中除HSO4-外还有HF
问题： 仍然有很多文章在讨论pH scale的问题，依然有很多paper不给出所用的pH scale的标度，很多实验室仍然用NBS scale
pHF标度（pmH） ，F游离氢离子浓度标度
四种pH标度

## Slide 15
四种pH标度
1. NBS scale

## Slide 16
四种pH标度
1. NBS scale

## Slide 17
四种pH标度
2. Hansson scale — pHT

## Slide 18
四种pH标度
2. Hansson scale — pHT

## Slide 19
四种pH标度
2. Hansson scale — pHT

## Slide 20
四种pH标度
3. 游离氢离子浓度标度 — pmH
  Hansson标度可用于实测，但对标pH的原始定义是不明晰的。
  Bates提出了游离氢离子浓度标度，以游离氢离子浓度进行定义
  更多的是一种概念上的pH定义，本质上等同于Hansoon标度

## Slide 21
四种pH标度
3. 游离氢离子浓度标度 — pmH
  Hansson标度可用于实测，但对标pH的原始定义是不明晰的。
  Bates提出了游离氢离子浓度标度，以游离氢离子浓度进行定义
  更多的是一种概念上的pH定义，本质上等同于Hansoon标度

## Slide 22
提纲
  海水中测量pH的意义
  影响海水中pH的主要因素
  海水pH的四种标度
  测量海水pH的方法
    电极法
    紫外分光光度法
第八章 海水中的pH

## Slide 23
pH测量方法主要分两种：
海水pH值测定：
  电极电位法
  紫外分光光度法
在pH测量中，必须注意scale标度的选择
为什么存在不同的标度？
什么时候应该用什么标度？
问题：如何体现pH的标度？
第八章 海水中的pH

## Slide 24
电极法测量pH
  玻璃电极
  通过标准缓冲溶液获得电极的工作曲线
  测量未知溶液的电势
  通过工作曲线获得未知溶液的pH值
电极法测量pH能否测准的主要影响因素
  电极性能
  工作曲线的准确性
    获得工作曲线的状态与测量未知溶液的状态是否一致
    温度、压力、
    标准溶液与未知溶液的离子强度（产生了标度）
第八章 海水中的pH

## Slide 25: 离子选择性电极的工作原理

## Slide 26: 离子选择性电极的工作原理

## Slide 27: 第八章 离子选择性电极的工作原理
Buffer：
Sample：

## Slide 29
四种pH标度
5. 各种标度之间的比较

## Slide 30
四种pH标度
5. 各种标度之间的比较

## Slide 31
四种pH标度
5. 各种标度之间的比较

## Slide 32
四种pH标度

## Slide 33
提纲
  海水中测量pH的意义
  影响海水中pH的主要因素
  海水pH的四种标度
  测量海水pH的方法
    电极法
    紫外分光光度法
第八章 海水中的pH

## Slide 34: 第八章 海水中的pH
光谱法原理
  通过指示剂在不同pH下变色的原理
指示剂
  m-cresol purple（甲酚紫），thymol blue（百里酚蓝），cresol red（甲酚红）
指示剂随pH变化发生颜色变化的原理
HI-(aq)=H+(aq)+I2-(aq) ----------------------------(1)
                I-Indicate
  H2I(aq)=H+(aq)+HI-(aq) ----------------------------(2)
在海水的pH值范围内，Eq.2 可忽略

## Slide 35: 光谱法测量海水中的pH
指示剂随pH变化发生颜色变化的原理
HI-(aq)=H+(aq)+I2-(aq) ----------------------------(1)
                I-Indicate
朗博比尔(Lambert)- (Beer)定律: I1=I0*10（-klc）
  当溶液中的物质浓度和显色强度成正比时，可以通过显色强度求溶液物质浓度。
  定义ABS=klc，式中ABS为吸光度=-lg（I1/I0），l为溶液层厚度，c为溶液的浓度， k为吸光系数。吸光系数k与溶液的本性、温度以及波长等因素有关。当固定溶液层厚度l和吸光系数k时，吸光度A与溶液的浓度成线性关系。

## Slide 36: 光谱法测量海水中的pH
朗博比尔(Lambert)- (Beer)定律: I1=I0*10（-klc）当溶液中的物质浓度和显色强度成正比时，可以通过显色强度求溶液物质浓度。
  定义ABS=klc，式中ABS为吸光度=-lg（I1/I0），l为溶液层厚度，c为溶液的浓度， k为吸光系数。吸光系数k与溶液的本性、温度以及波长等因素有关。当固定溶液层厚度l和吸光系数k时，吸光度A与溶液的浓度成线性关系。

## Slide 37: 光谱法测量海水中的pH
指示剂随pH变化发生颜色变化的原理
HI-(aq)=H+(aq)+I2-(aq) ----------------------------(1)
                I-Indicate
434nm是m-cresol中 [HI-]的特征波长，578nm为[I2-]的特征波长
分别用578nm和434nm的入射光，可以得到两个方程

## Slide 38: 光谱法测量海水中的pH
434nm是m-cresol中 [HI-]的特征波长，578nm为[I2-]的特 征波长
在indicator的两种物质最高吸收特征峰测量获得的测量精度最高

## Slide 39: 光谱法测量海水中的pH
λ1＝578nm
λ2＝434nm
A1/A2是测出来的
常数，可查
  与指示剂有关
  与温度、压力、盐度有关

## Slide 40: 第八章 光谱法测量海水中的pH
Q=A578/A434
甲酚紫m-cresol purple并不适合全海域
百里酚蓝指示剂的应用范围为278K ≤ T ≤ 308K, 30 ≤ S ≤ 40

## Slide 41: 第八章 光谱法测量海水中的pH
校正
杂质校正
  730nm波长扫描，在这个波长下理论上不会有吸收值
  如果有，代表存在杂质或者石英池需要擦拭
指示剂校正
  Indicator的加入会改变溶液pH值
  Indicator的配置对测量结果的精度有很大关联
  Indicator的校正与所用Indicator种类有关，配置有关

## Slide 42: 光谱法测量海水中的pH
指示剂校正
对比加两份indicator和一份indicator的海水样品pH变化
进行指示剂滴定海水样品的理论计算
当指示剂为甲酚紫时
Dickson(1996)指出m-cresol purple加入海水中會造成海水pH的改變，修正式如
V為指示劑添加量、0.125為截距 、0.147為斜率
海水添加指示劑量實驗，結果顯示同一海水每添加不同指示劑量，經由上式作修正後，其pH值平均為8.1169，標準偏差僅0.0003 pH單位

## Slide 43: 光谱法测量海水中的pH
在pH测量中，最重要的就是scale标度的选择
为什么存在不同的标度？
什么时候应该用什么标度？
光谱法中海水的scale主要体现在哪儿？

## Slide 44: 光谱法测量海水中的pH
在pH测量中，除了标度外，影响测量准确度的最主要参数
  标度 ~ 盐度
  温度
  压力（一个大气压）
  外界干扰溶液pH的因素（CO2）

## Slide 45: 第八章 两种方法的对比
电极法
  用玻璃电极法精确测量pH的历史更悠久
  仪器相对简单
  但电极的漂移性能需要经常做校正
  pH的测量精度主要受限于标准溶液的配置精度
  玻璃电极法的使用温度需要＞10℃，否则响应速率太慢
光谱法
  随着高精度光谱技术的成熟才开始用于精确测量pH
  操作比电极复杂，但复杂的校准步骤不需要频繁进行
  pH的测量精度主要受限于pK（I），这个值可以不断改进，从而修正pH

## Slide 46: 测量pH的海水封装和贮存

## Slide 47: 第八章 海水中的pH
校正到原位数据（温度、压力）
  海水中的pH可以通过碳酸盐计算方法（计算软件）
  通过pH和另一个碳酸盐系统的参数（TA或DIC或pCO2），计算不同温度压力状态下的值
  也可以通过经验公式计算
    温度（校正公式随不同的scale会略有不同）
    压力

## Slide 48: 作业
在电极法和光谱法中，不同的pH scale主要体现在测量的哪个环节？哪种方法下2016年测的pH数据到2018年能修正到更精确的值，哪种方法 不行，为什么？